## Slide 1
TIMER
Gestion du temps et comptage
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 2
<number>
La gestion du temps
Objectifs :
  Disposer d’une base de temps précise pour effectuer des actions temporelles
  Par exemple : déclencher lancer des tâches périodiquement ou à une heure précise.
  Mesurer la durée d’un événement externe ou donner l’heure de l’événement.
  Par exemple : chronométrage d’une course de ski
Le cœur de processeur Cortex-M3
  Intègre un périphérique Systick Timer de 24 bits
Le micro-contrôleur LPC1769
  Intègre un RTC (Real Time Clock) dont le but est de compter le temps (année, mois, jour, heure, minute, seconde). Sa résolution est de 1 seconde. Une alarme peut être programmée pour réveiller le processeur
  Intègre 4 timers de 32 bits
  Intègre un timer répétitif de 32 bits (Repetitive Interrupt Timer ou RIT)
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 3
<number>
Le TIMER
Périphérique dédié à la gestion précise du temps et également au comptage d’évènements
Elément de base d’un TIMER : UN compteur
2 modes de fonctionnement:
  Compteur s’incrémentant selon une base de temps
    Possibilités de réaliser une application de type horloge. Par exemple le compteur s’incrémente de 1 chaque seconde et permet de gérer date et heure
    Application de type minutage. Par exemple on planifie un événement dans 3 minutes.
    Application de chronométrage. On souhaiter mesure le temps de façon précise avec une résolution du dixième de seconde pour une descente à ski
  Comptage d’évènements
    Chaque fois que l’on appui sur un bouton on souhaite incrémenter le compteur. Par exemple, à la fin de la journée on peut savoir le nombre de personnes qui sont venus visiter un musée
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 4
<number>
TIMER contrôlé par une base de temps
Base de temps fixe.
Dans ce mode de fonctionnement le compteur s’incrémente de 1 à chaque flanc montant de l’horloge.
Par exemple:
Base de temps de la seconde pour une horloge.
Base de temps de 1 ms pour un chronomètre de précision.
Base de temps de 39,8 us dans le cas d’un besoin spécifique.
Exercice: Date/Heure sous Unix
Sachant que la date et l’heure est représenté sous Unix par un mot signé de 32 bits, que ce compteur est incrémenté d’une unité à chaque seconde et que la valeur 0 correspond au 1er janvier 1970 à 0H00, de combien est incrémenté ce compteur chaque jour?
Estimez (en supposant que chaque année comporte 365 jours) à quelle date ce compteur aura atteint sa valeur maximale.
Que se passera-t-il à ce moment là?
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 5
<number>
TIMER en mode comptage
Pas de base de temps dans ce mode.
Le compteur est incrémenté de 1 au travers d’évènements externes, tels qu’une entrée numérique passant de l’état 0 à 1.
Exercice: Chaîne de production industrielle
Un TIMER est utilisé pour compter la production de boulons dans une usine. L’usine démarre à 7H00 et s’arrête à 18H00. Une pause de 1H00 de temps à lieu à midi. Chaque fois qu’un boulon est produit une impulsion est transmise à un périphérique TIMER d’un microcontrôleur. Le nombre de boulons moyen est de 2000 par heure. Une interruption de 30 minutes à eu lieu de 10H30 à 11H00 suite à un problème technique.
Quelle sera la valeur du compteur du périphérique TIMER à la fin de la journée?
Sachant que le compteur est remis à 0 à chaque début de journée et que le lendemain il n’y a pas eu de problème technique, quelle sera la valeur à la fin de cette nouvelle journée?
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 6
<number>
Architecture du microcontrôleur
MicroProcesseur
Mémoire(s)
Décodeur
Bus d’adresse
Bus de données
Programme
Données
Pile
Entrées / Sorties
GPIO
TIMER0
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>
<number>

## Slide 7
<number>
Périphérique TIMER du microcontrôleur LPC1769
Le microcontrôleur NXP LPC1769 possède quatreTIMERs indépendants avec pour chacun:
1 compteur de 32 bits
2 input capture registers
4 match registers
15 registres (de 32 bits) interne au périphérique permettant:
  Contrôle du TIMER.
  Statut (état) du TIMER.
  Registres de capture d’évènements.
  Registres pour programmer des évènements
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 8
<number>
Architecture interne d’un TIMER
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 9
<number>
Base de temps du TIMER
Le compteur est un registre de 32 bits
Il s’incrémente de 1 à chaque flanc montant de l’horloge provenant du prescaler
Le Prescaler permet de choisir correctement une base de temps (c’est un diviseur d’horloge)
L’horloge qui contrôle le Prescaler provient de PCLK (horloge des périphériques)
L’horloge PCLK est dérivée de l’oscillateur externe fosc (PCLK = oscclk / 4 par défaut)
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 10
<number>
Utilisation des MATCH
Chaque TIMER dispose de 4 registres MATCH de 32 bits chacun
Ces registres sont écrits au travers du programme avec un nombre
A chaque égalité entre le TIMER COUNTER et un de ces registres MATCH un événement est déclenché.
Un événement peut générer une interruption et/ou une action sur une sortie numérique (forcer une sortie à 1, à 0, ou inverser l’état de la sortie)
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 11
<number>
Utilisation des MATCH (2)
TC
t
0xFFFFFFFF
TC == MRx
IR:MRx
Effet externe sur MATx, définit selon EMR (par exemple : TOGGLE pin)
Sortie
MATx
0x00000000
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 12
<number>
Utilisation des MATCH (3)
TC
t
0xFFFFFFFF
MRx
TC == MRx
IR:MRx
Effet externe sur MATx, définit selon EMR (par exemple : TOGGLE pin)
Sortie
MATx
0x00000000
Egalité TIMER avec MRx → reset timer + interruption + action externe
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 13
<number>
MATCH périodique
Un événement MATCH périodique permet d’interrompre le processeur à un rythme précis. Par exemple le TIMER peut générer une interruption toute les secondes. Ceci permettrait tout simplement de réaliser une horloge.
Exemple de configuration (non optimal) permettant d’avoir une interruption toute les seconde avec une base de temps de 1 ms.
oscclk = 20 MHz. PCLK = oscclk / 4 = 5 MHz
PRESCALER = 5000
Horloge du compteur du TIMER = PCLK / PRESCALER = 1000 Hz
ce qui donne la base de temps = 1/1000 = 1 ms
Pour avoir une interruption toute les 1 seconde, il faut donc compter jusqu’à 1000 dans la routine d’interruption du timer.
A l’initialisation MRx = 1000, puis à chaque interruption MRx = MRx + 1000 (ou alors imposer le reset du compteur)
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 14
<number>
Utilisation générale du MATCH register
Dans l’exemple précédent, on pourrait aussi choisir une base de temps de 1 s directement en imposant PRESCALER = 5’000’000 pour obtenir un événement périodique
L’intérêt d’avoir une base de temps d’une durée inférieure (par exemple 1 ms), est de pouvoir définir des événements futurs mais non périodiques, comme:
  Avertir le processeur d’un événement après 1 seconde
  Puis 20 ms plus tard d’un autre événement
  Puis 75 ms d’un autre encore
  Etc…
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 15
<number>
Utilisation des CAPTURE
Chaque TIMER dispose de 2 registres CAPTURE de 32 bits chacun
Dès qu’un événement externe survient, la machine d’état du CONTRÔLE effectue une copie automatique du TIMER Counter dans le registre de CAPTURE correspondant.
Un événement externe peut être une transition d’état sur une entrée numérique. Ceci peut également déclencher une interruption
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 16
<number>
Utilisation des CAPTURE (2)
TC
t
0xFFFFFFFF
CRx = TC
IR:CRx
Entrée CAPx
0x00000000
Evénement externe sur CAPx
CRx = TC
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 17
<number>
Mesure de temps
Chaque fois qu’un événement Capture survient, une interruption peut être déclenchée.
La valeur du compteur TC est copiée dans un registre CRx (par ex. CR0,CR1)
Le temps entre deux évènements peut être précisément mesuré avec la formule suivante :
  intervalle = ( valeur de CRx de fin – valeur de CRx du début ) x base de temps
  Par exemple, si la base de temps est de 1 ms
  Le premier événement CR donne CR1=1200 et le second événement donne CR1 = 3680
  Intervalle de temps entre les deux évènements = (3680-1200) x 1 ms = 2480 ms = 2.48 s
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 18
<number>
Horloges du LPC 1769
12 MHz
1 MHz
Au RESET
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
4 MHz
4 MHz
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 19
<number>
Granularité d’un timer? Précision?
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 20
<number>
Calcul de la granularité d’un timer
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 21
<number>
Calcul de la précision d’un timer
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>

## Slide 22
<number>
Configuration d’un timer avec interruption périodique
Eventuellement: changer la valeur du prescaler du timer pour imposer la base de temps désirée
Vérifier que le timer se trouve dans le mode «horloge» (c’est le mode par défaut)
Imposer un intervalle de temps en écrivant le match register
Configurez le timer pour qu’il génère une interruption lorsque la valeur du match register est atteinte et qu’il effectue un reset du compteur
Activez la ligne d’interruption du VIC correspondante au timer utilisé
Ecrivez la routine d’interruption (donnez-lui le nom prédéfini dans cr_startup_lpc176x.c). N’oubliez pas d’acquitter la source de l’interruption!
F. Vannel, A. Upegui, V. Pilloux
Notes: Fa
<number>
Fa
<number>