## Slide 1
SPI (Serial Peripheral Interface)

## Slide 2
<number>
Pr. Fabien Vannel, Pr. Andres Upegui
Communications série SPI
Système de communication conçu pour l’interfaçage de systèmes informatiques à des composants numériques spécifiques.
Bus série synchrone
Principe Maître / Esclave → Contrôleur / Périphérique
Débit variable contrôlé par le Contrôleur et pouvant atteindre plusieurs Mbits/s (dépendant des possibilités des périphérique)
Taille des données standard : 8 bits (1 octet)
3 fils communs + 1 par périphérique
Utilité : Permettre à un système informatique défini de disposer soit:
  De moyens simple d’échange d’information avec un autre processeur (généralement sur la même carte électronique)
  D’ajouter des périphériques non disponible dans le système actuel fixe. Permet d’adapter ses besoins en choisissant un microcontrôleur auxquels on ajoute les fonctionnalités manquantes. Exemple: il n’y a pratiquement aucun microcontrôleur sur le marché disposant d’accéléromètres intégrés dans le boitier. Solution: Choisir un microcontrôleur disposant d’une interface SPI et y connecter un accéléromètre SPI.

## Slide 3
<number>
Pr. Fabien Vannel, Pr. Andres Upegui
Architecture du microcontrôleur
MicroProcesseur
Mémoire(s)
Décodeur
Bus d’adresse
Bus de données
Programme
Données
Pile
Entrées / Sorties
GPIO
SPI0
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Pr. Fabien Vannel, Pr. Andres Upegui
Topologie classique
μC
Contrôleur
Accéléromètre
(Périphérique)
Carte SD
(Périphérique)
Contrôleur de dalle tactile
(Périphérique)
SCK
MOSI → SDO
MISO → SPI
SS1 → CS1
SPI
GPIO
SS2 → CS2
SS3 → CS3
MOSI - Master Out Slave In → SDO - Serial Data Out.
MISO - Master In Slave Out → SDI - Serial Data In.
SS - Slave Select → CS - Chip Select.
SCK - Serial Clock.

## Slide 5
<number>
Pr. Fabien Vannel, Pr. Andres Upegui
Protocole SPI
Les communication sont tout le temps initiées par le Contrôleur, Un seul Périphérique peut être adressé à la fois
Si plusieurs Périphérique étaient Sélectionnées ensemble, il y aurait des risques de court-circuit sur le signal SDI (MISO)
μC
Contrôleur
Accéléromètre
(Périphérique)
Carte SD
(Périphérique)
Contrôleur de dalle tactile
(Périphérique)
SCK
MOSI → SDO
MISO → SPI
SS1 → CS1
SPI
GPIO
SS2 → CS2
SS3 → CS3

## Slide 6
<number>
Pr. Fabien Vannel, Pr. Andres Upegui
Exemple de Communication μC à μC
μC
Contrôleur
SCK
SPO
SPI
CS
Lorsqu’un microcontrôleur est Contrôleur, il génère les signaux SCK, MOSI et Slave Select. MISO est par contre une entrée.
Lorsqu’un microcontrôleur est Périphérique, il reçoit en entrée les signaux SCK, MOSI et Slave Select. Il génère par contre le signal MISO.
Un Périphérique à l’obligation de répondre immédiatement aux requêtes d’un Contrôleur. Dans le cas d’un microcontrôleur configuré en tant qu’Esclave, le signal Slave Select est une entrée du périphérique SPI. Ceci permet ainsi de gérer la réponse directement par le périphérique et non pas par une scrutation sur une entrée d’un GPIO.
SPI
GPIO
μC
Périphérique
SPI
GPIO

## Slide 7
Configurations des pattes (pins)
Réglage des affectations des périphériques (fonctions) à chaque patte du circuit intégré.

## Slide 8
Boitier du microcontrôleur
<number>
Upegui, Vannel
ex.: série LPC1769.
Boitier à 100 pattes
(modèle MyLab2)
Notes: <number>

## Slide 9
Exemple du LPC2292 (carte MESH)
<number>
Upegui, Vannel
Notes: <number>

## Slide 10
Registres de contrôle des fonctionnalités
Des registres permettent de sélectionner les fonctionnalités de chaque pattes du microcontrôleur:
  PINSEL0, PINSEL1 : Contrôle du port P0
  PINSEL2 et suivants : Contrôle des ports P1, P2 et P3
<number>
Upegui, Vannel
Notes: <number>