## Slide 1
System Tick Timer
Gestion simple du temps
Notes: Fa
1

## Slide 2
2
La gestion du temps
Objectifs :
  Disposer d’une base de temps précise pour effectuer des actions temporelles
  Par exemple : déclencher lancer des tâches périodiquement ou à une heure précise.
  Mesurer la durée d’un événement externe ou donner l’heure de l’événement.
  Par exemple : chronométrage d’une course de ski
Le cœur de processeur Cortex-M3
  Intègre un périphérique Systick Timer de 24 bits
Le micro-contrôleur LPC1769
  Intègre un RTC (Real Time Clock) dont le but est de compter le temps (année, mois, jour, heure, minute, seconde). Sa résolution est de 1 seconde. Une alarme peut être programmée pour réveiller le processeur
  Intègre 4 timers de 32 bits
  Intègre un timer répétitif de 32 bits (Repetitive Interrupt Timer ou RIT)
Notes: Fa
2

## Slide 3
3
Systick Timer
Objectifs :
  Être utilisé pour disposer d’une base de temps de 10 ms pour les différentes fonctions du programme.
  Utile pour les RTOS (Real Time Operating System)
Déclenche une exception de priorité supérieure à tous les autres périphériques
  ISR_NUMBER = 15
Construit autour d’un compteur de 24 bits
Notes: Fa
3

## Slide 4
4
Horloges du LPC 1769
12 MHz
4 MHz
Notes: Fa
4

## Slide 5
5
RTC (Real Time Clock)
Objectifs :
  Gestion de la date et heure
  Peut réveiller le processeur à une date précise
  Autonome (oscillateur spécifique)
  Alimentation possible du RTC par batterie (sauvegarde et calcul du temps)
Notes: Fa
5