## Slide 1
Interruptions et Exceptions Complément au cours du 1er semestre
Fabien Vannel
lsn, hepia
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 2
<number>
Accès aux registres de contrôle et de statut des périphériques
Parmi les registres de contrôle se trouve parfois un masque local d’interruption
CPU
Contrôleur
d’interruptions
Table vecteurs
Périphérique 2
IRQ
Bus
Masque IRQ
Le CPU programme des interruptions pour intercepter les événements extérieurs en temps réel afin de pouvoir enclencher une action liée à l’événement reçu
Registres
(masque IRQ local)
Périphérique 1
Registres
(masque IRQ local)
Mécanisme des interruptions
Parfois un contrôleur d’interruptions collecte celles-ci, applique un masque pour savoir lesquelles sont actives, gère les priorités et présente une table de vecteurs associés. C’est le cas sur LPC1769 (VIC ou Vectored Interrupt Controller).
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 3
Méthode
Interrompre «brutalement» l’exécution d’un programme en cours à la fin de l’instruction courante
Sauvegarder l’état présent du microprocesseur (Registres : PC, R0Rx, CPSR)
Exécution d’un sous programme dépendant de la nature de l’interruption
Restitution de l’état du microprocesseur.
Continuation du programme « brutalement » interrompu.
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 4
<number>
La sauvegarde de contexte dans le cadre d’une exception consiste à sauver tous les registres du processeur qui sont utilisés dans une routine sur la pile
La restitution du contexte est l’opération inverse
Ce procédé permet au processeur d’interrompre un traitement à n’importe quel moment pour en exécuter un autre, puis de terminer le premier traitement plus tard
Sur LPC1769 dans le cadre des interruptions vectorisées (VIC), le microcontrôleur se charge de sauver l’ensemble des registres
Attention! Sur de nombreux processeurs, c’est à l’utilisateur de sauver l’ensemble minimum de ces registres
Sauvegarde de contexte d’une exception 1/2
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 5
<number>
Mémoire
programme
Mémoire
données
Tâche de
fond
Routine
interruption
Pile
PC
1
Sauv. regs
Mémoire
programme
Mémoire
données
Tâche de
fond
Routine
interruption
Pile
PC
2
tas
tas
Remarque: les mémoire de programme et de données peuvent aussi être unies
Sauvegarde de contexte d’une exception 2/2
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 6
Gestionnaire d’interruption
Chaque périphérique a la possibilité (à l’exception de quelques uns) de générer un signal d’interruption. Ce signal d’interruption est connecté à un module: le gestionnaire d’interruption vectorisé (VIC en anglais pour Vectored Interruption Controler).
Le VIC centralise tous les signaux d’interruptions de tous les périphériques et les fait correspondre à une table de vecteurs d’interruption
Ces vecteurs sont simplement des registres du VIC qui contiennent l’adresse de chaque routine d’interruption
Sur LPC1769, le VIC possède 35 vecteurs d’interruption
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 7
<number>
(extrait)
Notes: RB
<number>

## Slide 8
<number>
void (* const g_pfnVectors[])(void) = {
// Core Level - CM3
&_vStackTop, // The initial stack pointer
ResetISR,// The reset handler
NMI_Handler,// The NMI handler
HardFault_Handler,// The hard fault handler
MemManage_Handler,// The MPU fault handler
BusFault_Handler,// The bus fault handler
UsageFault_Handler,// The usage fault handler
0,// Reserved
0,// Reserved
0,// Reserved
0,// Reserved
SVC_Handler,// SVCall handler
DebugMon_Handler,// Debug monitor handler
0,// Reserved
PendSV_Handler,// The PendSV handler
SysTick_Handler,// The SysTick handler
// Chip Level - LPC17
WDT_IRQHandler,// 16, 0x40 - WDT
TIMER0_IRQHandler,// 17, 0x44 - TIMER0
TIMER1_IRQHandler,// 18, 0x48 - TIMER1
TIMER2_IRQHandler,// 19, 0x4c - TIMER2
TIMER3_IRQHandler,// 20, 0x50 - TIMER3
UART0_IRQHandler,// 21, 0x54 - UART0
UART1_IRQHandler,// 22, 0x58 - UART1
UART2_IRQHandler,// 23, 0x5c - UART2
UART3_IRQHandler,// 24, 0x60 - UART3
PWM1_IRQHandler,// 25, 0x64 - PWM1
I2C0_IRQHandler,// 26, 0x68 - I2C0
Le fichier cr_startup_lpc1x.c contient l’initialisation par défaut de la table de vecteurs d’interruption.
Attention de ne pas rajouter de ligne dans la structure!
Les noms des routines sont prédéfinis mais peuvent être modifiés
Notes: RB
<number>

## Slide 9
<number>
CPU
Contrôleur
d’interruptions (VIC)
Table vecteurs
IRQ
Bus
Masque IRQ
device1
Masque interruption
…
…
Clear int. (écriture seule)
Status int. = ‘off’ (lecture seule)
IRQ: Interrupt Request
Initialisation d’une interruption
Mémoire programme
Tâche de
fond
Routine int. ISR_device1
PC
adr. ISR_device1
Notes: RB
<number>

## Slide 10
<number>
CPU
Contrôleur
d’interruptions (VIC)
adr. ISR_device1
Table vecteurs
IRQ
Masque IRQ
device1
Masque interruption
…
…
Clear int. (écriture seule)
Status int. = ‘on’ (lecture seule)
L’interruption parvient au processeur qui saute à l’adresse de la routine de device1
Évènement
extérieur
Mémoire programme
PC
Tâche de
fond
Routine int. ISR_device1
Notes: RB
<number>

## Slide 11
<number>
CPU
Contrôleur
d’interruptions (VIC)
adr. ISR_device1
Table vecteurs
IRQ
Masque IRQ
device1
Masque interruption
…
…
Clear int. (écriture seule)
Status int. = ‘off’ (lecture seule)
A la fin de son exécution, la routine d’interruption quittance device1 pour indiquer que l’évènement est traité…
Mémoire programme
PC
Tâche de
fond
Routine int. ISR_device1
Notes: RB
<number>

## Slide 12
<number>
CPU
Contrôleur
d’interruptions (VIC)
adr. ISR_device1
Table vecteurs
IRQ
Masque IRQ
device1
Masque interruption
…
…
Clear int. (écriture seule)
Status int. (lecture seule)
Puis retourne, à l’adresse à laquelle l’interruption a eu lieu
Mémoire programme
PC
Tâche de
fond
Routine int. ISR_device1
Notes: RB
<number>

## Slide 13
L’initialisation d’une interruption (avec VIC)
Initialiser une interruption consiste à:
  Initialiser le vecteur d’interruption du VIC avec l’adresse de la routine d’interruption
  Facultatif (et dépendant du périphérique): écrire quelques registres du périphérique considéré pour configurer le type d’interruption désiré
  Configurer tous les masques d’interruption (source + VIC) entre la source de l’interruption et le processeur
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 14
Prototype d’une routine d’interruption
Une routine d’interruption ou ISR (Interrupt Service Routine) peut être appelée n’importe quand au milieu de l’exécution d’un programme, c’est pourquoi elle n’accepte aucun paramètre et n’en retourne aucun
Une routine d’interruption ne doit jamais être appelée comme une fonction depuis un programme!
Prototype:
  void mon_ISR(void) { }
Le seul moyen de communiquer une information entre l’ISR et un programme principal est d’utiliser des variables globales
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 15
La quittance d’interruption
Quittancer l’interruption traitée est fondamental:
  cela permet de mettre la ligne d’interruption en état « off »
  cela évite que la routine soit réappelée indéfiniment sans plus jamais laisser la main au programme principal
Pour quittancer une interruption il faut écrire le registre « clear interrupt » du périphérique qui l’a provoquée
Cette quittance doit être effectuée dans la routine d’interruption pour être sûr que la ligne IRQ est relâchée à son retour
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 16
<number>
EINT3
GPIO0
GPIO2
IO0IntEnF = 1<<gpio0_bit
EINT3
gpio0_bit
LPC_GPIOINT->IO0IntClr = 1<<gpio0_bit;
IO0IntEnR = 1<<gpio0_bit
Contrôle EINT3/GPIO
VIC
0
30
0
13
Contrôle int. GPIO0
Contrôle int. GPIO2
gpio0_bit
Interruptions & GPIO sur LPC1769
Notes: RB
<number>
<number>

## Slide 17
<number>
Exercice: configurer une interruption liée à un GPIO sur LPC1769
Marche à suivre:
Ouvrir le document LPC17xx_user_manual pour repérer les registres à écrire et leurs adresses
S’assurer qu’un GPIO du switch S1 est configuré en entrée
Initialiser le GPIO sur LPC1769 pour qu’il produise une interruption sur le flanc montant du GPIO
Ecrire la routine d’interruption associée au GPIO:
void EINT3_IRQHandler()
Le main() doit pouvoir savoir si la routine d’interruption a été appelée
Vérifiez le fonctionnement
Notes: RB
<number>

## Slide 18
Méthodologie pour éviter les erreurs
<number>
Vérifier que le vecteur de la routine d’interruption existe, qu’il se trouve à la bonne place dans la table et que la routine existe également
Configurer le périphérique et activer son interruption en dernier
Vérifier que la routine d’interruption quittance correctement la source de l’interruption (= clear interrupt dans le registre approprié du périphérique)
Vérifier que tous les regsitres utilisés dans la routine d’interruption soient sauvegardés au préalable!
Notes: RB
<number>